## Slide 1: Lab 1: 系統架構建置
Chun-Hsian Huang (黃駿賢)
Dept. of Electrical Engineering
National Changhua University of Education

## Slide 2: Introduction
從AMD-Xilinx Vivado出發、開啟及返回，不用針對不同工具間進行專案檔的連結。
  讓使用者可以從匯流排的系統觀點來檢視自己的電路設計，並且協助使用者可以很簡單地用AXI標準協定包裝自己的矽智財(即SIP的Wrapping)

## Slide 3: Introduction (cont’d)
Vivado主要是完成對硬體架構的設計
  繪製RTL電路(RTL Schematic)
  電路高階合成(Synthesis)
  FPGA內的實現(Implementation)
Vitis是用來撰寫軟體程式並運作於FPGA上，其涵蓋Xilinx SDK、Vivado High-Level Synthesis (HLS)和SDSoC

## Slide 4: Lab 1-1:加入硬體IP

## Slide 8: 建置系統

## Slide 9
點選圖示兩下

## Slide 11
確定有選擇上述的週邊裝置

## Slide 12
再增加一個AXI_GPIO，改名為button
點選後改名為switch

## Slide 13
雙擊點選switch後，將GPIO設定成sws_2bits
雙擊點選button後，將GPIO設定成btns_4bits

## Slide 15
點選並新增GPIO port後，分別將名稱改成為switch和button
利用工具幫忙檢查目前是否有問題

## Slide 16
點滑鼠右鍵，選擇Generate Output Products

## Slide 17
點滑鼠右鍵，選擇Create HDL Wrapper

## Slide 22
選擇先前Export Hardware Platform所產生的XSA檔

## Slide 25
//======== lab1_1.c =======//
#include "xparameters.h"
#include "xgpio.h"
#include "sleep.h"
int main (void)
{
XGpio dip, push;
int psb_check, dip_check;
xil_printf("-- Start of the Program --\r\n");
XGpio_Initialize(&dip, XPAR_SWITCH_DEVICE_ID);
XGpio_SetDataDirection(&dip, 1, 0xffffffff);
// GPIO setting: pointer, channel(1 or 2), input/output(0: output, 1: input)
XGpio_Initialize(&push, XPAR_BUTTON_DEVICE_ID);
XGpio_SetDataDirection(&push, 1, 0xffffffff);
while (1){
psb_check = XGpio_DiscreteRead(&push, 1);
// Read GPIO: pointer, channel,
xil_printf("Push Buttons Status %x\r\n", psb_check);
dip_check = XGpio_DiscreteRead(&dip, 1);
xil_printf("DIP Switch Status %x\r\n", dip_check);
sleep(1);
}
}
將程式碼複制至lab1_1.c檔中，並儲存

## Slide 26
右鍵點選lab1_1後，選擇Build Project
等Build Finished出現即表示編譯完成

## Slide 27
調整boot mode成JTAG
全部接好後再開啟電源!!!
依據作業系統配置的序列埠編號進行設定

## Slide 28
將終端機畫面與FPGA平台運作畫面照相或錄影後傳到雲端學院對應的作業區

## Slide 29: Lab 1-2: 加入使用者IP

## Slide 30
重新開啟vivado，選取Ｍanage IP

## Slide 31
點選後，下一個畫面點選Next

## Slide 32
開啟ledhw_v1_0.v

## Slide 33
於第7列加
parameter integer LED_WIDTH = 4,
於第18列加
output wire [LED_WIDTH-1:0] LED,
於第48列加
.LED_WIDTH(LED_WIDTH),
於第52列加
.LED(LED),

## Slide 34
第95列加
reg [3:0] led_in;
reg [27:0] counter;
於第7列加
parameter integer LED_WIDTH = 4,
於第18列加
output wire [LED_WIDTH-1:0] LED,

## Slide 35
第403列加
assign LED = led_in;
always @( posedge S_AXI_ACLK )
begin
if ( S_AXI_ARESETN == 1'b0 )
begin
counter <= 0;
led_in <= 0;
end
else
begin
counter <= counter + 1;
if(counter >= 28'd500000000)
begin
counter <= 0;
led_in <= led_in + 1;
if(led_in == 4'b1111)
led_in <= 0;
end
end
end

## Slide 36
Synthesis完成後選cancel

## Slide 38
開啟Lab 1-1建的vivado專案
將前面產生ledhw專案路徑加入

## Slide 39
39
點選右鍵後選
Make External，並命名為LED
點選後下一個畫面選OK

## Slide 40
新增lab1_2

## Slide 41
開啟新增的lab1_2.xdc檔，將LED的output埠與PYNQ-Z2的PIN腳連接
點選Cancel

## Slide 42
參閱Lab 1-1的做法(P19~21)，Export Hardware (含bitstream)後開啟Vitis IDE
參閱Lab 1-1的做法(P27~28)，將軟體程式載入至PYNQ-Z2上的ARM處理器執行
因Viviado再進行Export Hardware並沒有將最新的bitstream複製至Vitis IDE目錄中，需手動去選擇最新的bitstream進行FPGA Program

## Slide 43
開啟putty並查看FPGA上LED燈的變化
將終端機畫面與FPGA平台運作畫面照相或錄影後傳到雲端學院對應的作業區

## Slide 44: Lab 1-3: 透過SW控制使用者IP
參閱lab1-2建置新的Manage IP專案，並創一個新的資料夾led_ip來放新的IP專案

## Slide 45
開啟led_ip_v1_0.v
命名led_ip

## Slide 46
於第7列加
parameter integer LED_WIDTH = 4,
於第18列加
output wire [LED_WIDTH-1:0] LED,
於第48列加
.LED_WIDTH(LED_WIDTH),
於第52列加
.LED(LED),

## Slide 47
約401列加入右邊程式碼
於第7列加
parameter integer LED_WIDTH = 4,
於第18列加
output wire [LED_WIDTH-1:0] LED,
lab1_3_user_logic # (
.LED_WIDTH(LED_WIDTH)
)
U1(
.S_AXI_ACLK(S_AXI_ACLK),
.slv_reg_wren(slv_reg_wren),
.axi_awaddr(axi_awaddr[C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1:ADDR_LSB]),
.S_AXI_WDATA(S_AXI_WDATA),
.S_AXI_ARESETN(S_AXI_ARESETN),
.LED(LED)
);

## Slide 48
加入lab1_3_user_logic.v
Synthesis完成後選cancel

## Slide 51
開啟Lab 1-2的vivado專案，且先移除ledhw

## Slide 52
點選右鍵後選
Make External，並命名LED

## Slide 53
同前面lab1-1做法: (1) Export Hardware (include bitstream)
(2) Launch Vitis IDE
產生一個新的Application Project，其Platform挑選Vivado最新產生的xsa檔

## Slide 54
將Application Project，命名為lab1_3，並設定成Empty Application。
一個新的system_wrapper_1將會產生，其內部會將led_ip的driver加入

## Slide 55
#include "xparameters.h"
#include "led_ip.h"
#include "sleep.h"
//====================================================
int main (void)
{
unsigned char leds = 0x1;
while (1){
LED_IP_mWriteReg(XPAR_LED_IP_0_S00_AXI_BASEADDR, 0, leds);
sleep(1);
leds = leds<<1;
if(leds == 0x10)
leds = 0x1;
}
}
於lab1_3中的src裡增加一個新的lab1_3.c檔，
並填入以下的程式碼

## Slide 56
右鍵點選lab1_3後，選擇Build Project
發生Errors，此為Vitis 2020.2加AXI-Lite based custom IP的bugs

## Slide 57
Bugs校正: 將下述三個產生Makefile修正
Platform/hw/drivers/<CustomIP_name>/src/Makefile
Platform/ps7_cortex_a9_0/standalone_domain/bsp/ps7_cortex_a9_0/libsrc/<CustomIP_name>/src/Makefile
Platform/zynq_fsbl/zynq_fsbl_bsp/ps7_cortex_a9_0/libsrc/<CustomIP_name>/src/Makefile
COMPILER=
ARCHIVER=
CP=cp
COMPILER_FLAGS=
EXTRA_COMPILER_FLAGS=
LIB=libxil.a
RELEASEDIR=../../../lib
INCLUDEDIR=../../../include
INCLUDES=-I./. -I${INCLUDEDIR}
INCLUDEFILES=*.h
LIBSOURCES=*.c
OBJECTS = $(addsuffix .o, $(basename $(wildcard *.c)))
ASSEMBLY_OBJECTS = $(addsuffix .o, $(basename $(wildcard *.S)))
libs:
echo "<CustomIP_name>..."
$(COMPILER) $(COMPILER_FLAGS) $(EXTRA_COMPILER_FLAGS) $(INCLUDES) $(LIBSOURCES)
$(ARCHIVER) -r ${RELEASEDIR}/${LIB} ${OBJECTS} ${ASSEMBLY_OBJECTS}
make clean
include:
${CP} $(INCLUDEFILES) $(INCLUDEDIR)
clean:
rm -rf ${OBJECTS} ${ASSEMBLY_OBJECTS}

## Slide 58
Bugs校正: 以led_ip為例
system_wrapper_1/hw/drivers/led_ip_v1_0/src/Makefile
system_wrapper_1/ps7_cortex_a9_0/standalone_domain/bsp/ps7_cortex_a9_0/libsrc/led_ip_v1_0/src/Makefile
system_wrapper_1/zynq_fsbl/zynq_fsbl_bsp/ps7_cortex_a9_0/libsrc/led_ip_v1_0/src/Makefile
COMPILER=
ARCHIVER=
CP=cp
COMPILER_FLAGS=
EXTRA_COMPILER_FLAGS=
LIB=libxil.a
RELEASEDIR=../../../lib
INCLUDEDIR=../../../include
INCLUDES=-I./. -I${INCLUDEDIR}
INCLUDEFILES=*.h
LIBSOURCES=*.c
OBJECTS = $(addsuffix .o, $(basename $(wildcard *.c)))
ASSEMBLY_OBJECTS = $(addsuffix .o, $(basename $(wildcard *.S)))
libs:
echo "Compiling led_ip..."
$(COMPILER) $(COMPILER_FLAGS) $(EXTRA_COMPILER_FLAGS) $(INCLUDES) $(LIBSOURCES)
$(ARCHIVER) -r ${RELEASEDIR}/${LIB} ${OBJECTS} ${ASSEMBLY_OBJECTS}
make clean
include:
${CP} $(INCLUDEFILES) $(INCLUDEDIR)
clean:
rm -rf ${OBJECTS} ${ASSEMBLY_OBJECTS}

## Slide 59
右鍵點選lab1_3後，選擇Clean Project完成後，再重新選擇Build Project即可成功
將終端機畫面與FPGA平台運作畫面照相或錄影後傳到雲端學院對應的作業區

## Slide 60: Lab 1-4: 產生Zynq開機檔案
點選lab1_3_system後，選擇Xilinx -> Create Boot Image
確定產出的BOOT.bin檔的位置後，點選Create Image

## Slide 61
將產生的BOOT.bin複製到SD卡中
關PYNQ-Z2電源
插入SD卡
調整開機組態至SD模式，如右圖
重新開啟電源
將終端機畫面與FPGA平台運作畫面照相或錄影後傳到雲端學院對應的作業區

## Slide 62: Lab 1-5: 透過暫存器存取使用者IP

## Slide 63: adder.vhd

## Slide 64
同前面lab1-2和1-3做法，建立一個新的資料夾配置IP專案，並命名為adder，包含4個軟體可存取暫存器
開啟adder_v1_0_s00_AXI.v

## Slide 65
226列中的程式碼註解掉
253~259列中的程式碼註解掉
264列中的程式碼註解掉

## Slide 66
約401列加入下面的程式碼
reg [7:0] reg_x_i, reg_y_i;
reg reg_go_i;
wire [7:0] wire_d_o;
always @( posedge S_AXI_ACLK )
begin
if ( S_AXI_ARESETN == 1'b0 )
begin
reg_x_i <= 0;
reg_y_i <= 0;
reg_go_i <= 0;
end
else
begin
reg_x_i <= slv_reg0[7:0];
reg_y_i <= slv_reg1[7:0];
reg_go_i <= slv_reg2[0];
slv_reg3[7:0] <= wire_d_o;
end
end
adder u1(
.rst(S_AXI_ARESETN),
.clk(S_AXI_ACLK),
.go_i(reg_go_i),
.x_i(reg_x_i),
.y_i(reg_y_i),
.d_o(wire_d_o)
);

## Slide 67
加入adder.vhd
Synthesis完成後選cancel

## Slide 69
同之前的做法，將adder加至系統中
為降低產生bitstream時間，可以將先前的HW IPs移除，僅保留adder。點選AXI Interconnect調整僅保留M00_AXI，並手動將adder接上，如右下圖的結果
切至Address Editor分頁後，點選Assign All配置adder使用的記憶體範圍

## Slide 70
切至Diagram分頁，點選Validate Design，若確定沒有任何errors即可產生bitstream
同前面lab1-1做法: (1) Export Hardware (include bitstream); (2) Launch Vitis IDE
產生一個新的Application Project (lab1_5)，其Platform挑選Vivado最新產生的xsa檔，並設定成Empty Application
確定新產生的platform (如system_wrapper_2)內部是否有adder的driver
參考P57~59將adder對應產生的三個Makefile進行修正後

## Slide 71
#include "xparameters.h"
#include "xil_io.h"
#include "adder.h"
int main (void)
{
int x = 50; //154
int y = 190; //177
int result;
ADDER_mWriteReg(XPAR_ADDER_0_S00_AXI_BASEADDR, ADDER_S00_AXI_SLV_REG0_OFFSET, x);
ADDER_mWriteReg(XPAR_ADDER_0_S00_AXI_BASEADDR, ADDER_S00_AXI_SLV_REG1_OFFSET, y);
ADDER_mWriteReg(XPAR_ADDER_0_S00_AXI_BASEADDR, ADDER_S00_AXI_SLV_REG2_OFFSET, 1);
result = ADDER_mReadReg(XPAR_ADDER_0_S00_AXI_BASEADDR, ADDER_S00_AXI_SLV_REG3_OFFSET);
xil_printf("%d + %d = %d\n\r", x, y, result);
}
於lab1_5中的src裡增加一個新的lab1_5.c檔，並填入以下的程式碼
Build Project後將軟體程式載入到處理器執行
將終端機畫面與FPGA平台運作畫面照相或錄影後傳到雲端學院對應的作業區